## Slide 1: Industrie céramique: BREF's Efficacité énergétique
Abdellatif Touzani

## Slide 2: Secteurs concernés
Carrelage mural et de sol
Briques et tuiles
Articles de table et d'ornement (céramique domestique)
Produits réfractaires
Sanitaires
Céramiques techniques
Tuyaux en grès vitrifié
Granulats d'argile expansée
Abrasifs agglomérés pour meules vitrifiées

## Slide 3
Dans la fabrication des céramiques, la principale consommation d'énergie est celle des fours de cuisson, mais dans de nombreux procédés, le séchage des intermédiaires ou des articles mis en forme consomme également beaucoup d'énergie.
Pratiquement tous les procédés de fabrication des céramiques nécessitent de l'eau, et la bonne qualité de cette eau est essentielle pour la préparation des argiles et des barbotines d'émail, des pâtes céramiques à extruder, des «boues» à mettre en forme, pour la préparation des poudres atomisées, pour le broyage humide ainsi que pour les opérations de lavage et de nettoyage.

## Slide 4: Données de consommation d'énergie par tonne de produit provenant des installations de fabrication de briques et de tuiles

## Slide 5: Données de consommation d'énergie pour la fabrication de briques réfractaires de magnésite par kg de produit

## Slide 6: Consommation spécifique d'énergie thermique et d'énergie électrique par étape de procédé Carreaux sols et murs

## Slide 7: Réduction des consommations d'énergie
Conception améliorée des fours et des séchoirs
Récupération de la chaleur résiduelle des fours
Centrale de cogénération/centrale combinée d'électricité et de chaleur
Remplacement du fioul lourd et des combustibles solides par des combustibles peu polluants
Modification des pâtes céramiques

## Slide 8: 1- Conception améliorée des fours et des séchoirs
commande automatique des circuits de séchage
commande automatique de l'humidité et de la température régnant à l'intérieur du séchoir
dans les séchoirs, installation de ventilateurs à impulsion répartis dans différentes zones, avec un apport thermique indépendant (réglable par zone) pour obtenir la température nécessaire
une meilleure étanchéité des fours, notamment grâce à des caissons métalliques et à des joints de sable ou d'eau pour les fours tunnel et les fours intermittents, permettant de réduire les pertes de chaleur
une meilleure isolation thermique des fours, notamment grâce à l'utilisation de revêtements réfractaires ou de fibres céramiques (laine minérale), permettant de réduire les pertes de chaleur
de meilleurs revêtements réfractaires des fours et des supports de wagonnets, permettant de réduire le temps d'arrêt pour refroidissement et, donc, les pertes de chaleur associées (« pertes à la sortie »)
utilisation de brûleurs à haute impulsion pour améliorer l'efficacité de la combustion et le transfert thermique

## Slide 9
le remplacement de fours anciens par des fours tunnels neufs, plus grands et plus larges ou de même capacité ou - si le procédé de fabrication le permet - par des fours à cuisson rapide (p. ex. des fours à rouleaux), pouvant permettre de réduire la consommation spécifique en énergie
une commande interactive par ordinateur des régimes de cuisson du four, permettant de réduire la consommation d'énergie et de diminuer les émissions de polluants atmosphériques
une utilisation réduite des auxiliaires de cuisson et/ou l'utilisation d'auxiliaires de cuisson à base de SiC/superalliages permettant de réduire l'apport en énergie nécessaire au chauffage du système de four ; les auxiliaires de cuisson en SiC peuvent également être employés dans des fours utilisant une technologie de cuisson rapide par rouleaux
l'optimisation (minimisation) du passage entre le séchoir et le four ainsi que l'utilisation de la zone de préchauffage du four pour finir le procédé de séchage - si le procédé de fabrication le permet - permettant d'éviter de refroidir inutilement les produits séchés avant de procéder à leur cuisson

## Slide 10: 2- Récupération de la chaleur résiduelle des fours
La récupération de la chaleur résiduelle provenant des fours et notamment de leurs zones de refroidissement sous forme d'air chaud peut, en principe, être appliquée à tous les secteurs de la céramique pour chauffer les séchoirs.

## Slide 11: Exemple de récupération de la chaleur d’un four de cuisson de carreaux pour deux séchoirs
DONNÉES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES
  Machine depuis laquelle l’énergie thermique est récupérée : four à porcelaine (Temp : 1 200 ºC)
  Machines ayant recours à l’énergie thermique : séchoir à la sortie de la presse
NOMBRE DE FOURS : 1
  Production journalière : 7 500 m2/jour.
  Format : 45 x 45 cm.
  Température cheminée : 200ºC.
  Débit cheminée : 16 500 Nm3/h.

## Slide 12: Exemple de récupération de la chaleur d’un four de cuisson de carreaux pour deux séchoirs
NOMBRE DE SÉCHOIRS : 2
  Température de travail : 140ºC.
  Débit cheminée : 21 284 Nm3/h – 30 000 kg/h
  Heures de mise en service : 8 000 heures/an (par séchoir).
  Consommation de gaz naturel : 80 Nm3/h (par séchoir).
  Consommation annuelle de gaz naturel : 640.000 Nm3/an (par séchoir).
DONNÉES DE CALCUL
  Coût gaz naturel 0,34 €/Nm3
  Coût KWh électricité 0,12 €/KWh
  Heures de mise en service par an 8 300,00 heures

## Slide 13: Exemple de récupération de la chaleur d’un four de cuisson de carreaux pour deux séchoirs
ÉNERGIE THERMIQUE
  Débit d’air chauffé 18 146,00 kg/h
  Température à l’entrée 20,00 ºC
  Température à la sortie 170,00 ºC
  Économie d’énergie 656 004,15 Nm3/an
ÉLECTRICITÉ
  Puissance des moteurs de ventilateur 36,01 KW
  Consommation annuelle d’électricité 298 897,86 KWh/an
  Économie brute d’énergie (GN) 223 041,41 €/an
  Dépenses d’électricité 35 867,74 €/an
  Coût annuel O&E 6 072,83 €/an
  Total des économies d’énergie 181 100 €/an

## Slide 14: Exemple de récupération de la chaleur d’un four de cuisson de carreaux pour un atomiseur
DONNÉES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES
  Machines depuis lesquelles l’énergie thermique est récupérée : 4 fours de cuisson des carreaux céramique
  Machines ayant recours à l’énergie thermique : 1 atomiseur.
  Matériaux cuits dans le four : grès pâte blanche et porcelaine.
  Température de cuisson : 1 120 ºC – 1 200 ºC.
NOMBRE DE FOURS : 4
  Température de travail : 200ºC (chacun).
  Débit cheminée : 52 000 Nm3/h (les 4 fours).
  Production journalière : 7 000 m2/jour (par four).

## Slide 15: Exemple de récupération de la chaleur d’un four de cuisson de carreaux pour un atomiseur
NOMBRE D’ATOMISEURS : 1
  Capacité d’évaporation de l’eau : 6 600 l/h.
  Production d’argile : 16 500 kg/h.
  Débit d’air à l’entrée : 41 500 Nm3/h.
  Température de travail : 520 – 600 ºC.
  Heures de mise en service : 8 300 h/an.
  Consommation de gaz naturel : 616 Nm3/heure.
  Consommation de GN annuelle : 5 112 800 Nm3/an.
DONNÉES DE CALCUL
  Coût gaz naturel 0,34 €/Nm3
  Coût KWh électricité 0,12 €/KWh
  Heures de mise en service par an 8 300,00 h

## Slide 16: Exemple de récupération de la chaleur d’un four de cuisson de carreaux pour un atomiseur
ÉNERGIE THERMIQUE
  Débit d’air chauffé 66 368,00 kg/h
  Température à l’entrée 20,00 ºC
  Température à la sortie 170,00 ºC
  Volume de gaz économisé 2 399 299,20 Nm3
ÉLECTRICITÉ
  Puissance des moteurs de ventilateur 104,00 KW
  Consommation annuelle d’électricité 407 613,00 KWh/an
  Économie brute d’énergie (GN) 815 761,73 €/an
  Dépenses d’électricité 103 584,00 €/an
  Coût annuel O&E 7 894,68 €/an
  Total des économies d’énergie 704 283 €/an

## Slide 17: Centrale de cogénération/centrale combinée d'électricité et de chaleur
La chaleur produite par les centrales mixtes thermiques et électriques peut être utilisée lors du procédé de séchage par atomisation, notamment pour la fabrication des carreaux pour sols et murs et des céramiques domestiques. Cette chaleur peut également servir aux séchoirs s'il leur faut un complément de chaleur, notamment dans des briqueteries.

## Slide 18: La sauvegarde de l’énergie
Industrie céramique

## Slide 19: Séchage
Dans l’industrie céramique, le séchage consiste à évaporer l’eau physiquement lié (ou eau colloïdale). Il est bien connu que l’eau est caractérisée par une capacité calorifique élevée (4,2 kJ/kg K) et une très grande chaleur d’évaporation (2500 kJ/kg). Cette énergie est nécessaire afin de chauffer, puis évaporer l’eau contenue dans la pâte céramique. Ce qui est la cause directe d’une consommation énergétique élevée. Le principal objectif consiste donc à se rapprocher autant que possible de la consommation théorique et ainsi éviter les pertes énergétiques.

## Slide 20: Energie nécessaire au séchage

## Slide 21: Conseils
50% de l’énergie thermique dans la production de produit céramique est utilisée pour sécher.
Un moyen de réduire la consommation d’énergie au niveau du séchage est de coupler le séchoir au four, et ainsi utiliser les calories perdues dans les fumées du four.
Aujourd’hui le couplage séchoir / four est très courant, cependant un travail des deux outils en parallèle est important pour ne pas perdre de calories. Ce qui signifie qu’il ne faudrait pas d’arrêt le week-end sur l’ensemble de la chaine de production pour optimiser le rendement énergétique.
Un autre moyen d’optimisation est d’ajouter un système de contrôle de ventilation/chauffage dans l’enceinte de séchage afin de contrôler l’atmosphère de séchage en fonction de la quantité d’eau à évaporer.
L’utilisation de petites quantités d’air avec une haute température diminue la perte énergétique due au réchauffement de cet air.
Une bonne circulation de l’air au travers des briques de structure permet un meilleur séchage .
Le coût énergétique de séchage est un compromis entre le coût de l’énergie de chauffe et celui de ventilation. Il existe cependant un optimum qu’il faut rechercher.

## Slide 22: Demande d’énergie de chauffe en fonction de la demande d’énergie de la mise en mouvement de l’air dans un séchoir

## Slide 23: Conseils
L’enfournement et la densité d’enfournement doit permettre à la majeure partie des surfaces à être facilement au contact de l’air de séchage.
Des cycles de séchage plus rapide permettent de diminuer la consommation d’énergie.
Eviter d’augmenter l’humidité de l’air et favoriser une augmentation de la densité d’enfournement pour augmenter l’humidité de l’enceinte.
Rediriger le flux d’air peut améliorer considérablement le séchage et diminuer sa durée.
Des logiciels de simulation du procédé de séchage peuvent être utilisés pour optimiser le séchage.
Dans le cas d’un couplage entre le four et le séchoir, le niveau d’énergie du four gouverne le niveau d’énergie que reçoit le séchoir (et pas la demande énergétique du séchoir). De ce fait, une basse énergie utilisée par le séchoir cause une grande perte énergétique au niveau du four.
Le système qui collecte l’air chaud de la sortie du four et l’envoi vers le séchoir doit être bien isolé afin de diminuer les pertes thermiques.
Des séchoirs alternatifs appelés « airless drying », utilisant une atmosphère sous pression, permettrait une diminution du temps de séchage de 80% .

## Slide 24: Atomisation

## Slide 25: Atomisation
Dans l’industrie céramique, le séchage consiste à évaporer l’eau physiquement lié (ou eau colloïdale). Il est bien connu que l’eau est caractérisée par une capacité calorifique élevée (4,2 kJ/kg K) et une très grande chaleur d’évaporation (2500 kJ/kg). Cette énergie est nécessaire afin de chauffer, puis évaporer l’eau contenue dans la pâte céramique. Ce qui est la cause directe d’une consommation énergétique élevée et spécialement pour le procédé d’atomisation où la quantité d’eau peut atteindre 50% de la barbotine.

## Slide 26: Recyclage des calories des fumées du four vers l’atomiseur (par SACMI)

## Slide 27
Une augmentation de la densité des barbotines en utilisant de nouveaux dispersants peut permettre d’économiser de l’énergie au niveau de l’atomiseur.
La consommation énergétique de l’atomiseur diminue pour des granules plus fins.
Isoler l’atomiseur thermiquement afin de diminuer les pertes énergétiques.
Préchauffer l’air de combustion avec de l’air chaud issu des fours ou de l’atomiseur.

## Slide 28: Modification des pâtes céramiques
Une conception évoluée dans la composition de la pâte permet de réduire les temps de séchage et de cuisson nécessaires et par conséquent, motive l'utilisation de fours à cuisson rapide et à faible
Les additifs porogènes s'utilisent principalement pour diminuer la conductivité thermique des blocs d'argile, en créant des micropores. La masse thermique de ces blocs d'argile s'en trouve réduite et, un autre avantage d'utiliser ces additifs porogènes, la cuisson nécessite moins d'énergie.
Une nouvelle conception des produits céramiques peut également réduire la masse - p. ex. des carreaux plus minces, des briques multiperforées etc..